## Slide 1: 라즈베리파이 소개
라즈베리파이란?
라즈베리파이 시작하기

## Slide 2: 라즈베리파이란?

## Slide 3: 라즈베리파이란?
현 라즈베리파이 재단이사 에반 업튼이 개발
캠브리지대학 재직당시 학생들의 시스템에 대한 이해도 향상을 위해 개발
기초 컴퓨터 교육 목적으로 시작한 프로젝트에서 비롯됨
신용카드 크기의 SBC(Single Board Computer)
출처 : 에릭슨(www.ericsson.com/uxblog/2012/04)

## Slide 4: 라즈베리파이란?
라즈베리파이 특징
  ARM 프로세서
  Linux 운영체제
  사용자가 프로그램을 제어 가능한 H/W 제공
  저렴한 가격
라즈베리파이 공식 홈페이지(https://www.raspberrypi.org/)

## Slide 5: 라즈베리파이란?
라즈베리파이 버전
  2012년 라즈베리파이 모델 B, 모델 A 출시
  2016년 2월 라즈베리파이 3 모델 B 출시
항 목 |  |  |  | 
 | Raspberry Pi Model B | Raspberry Pi Model B+ | Raspberry Pi 2 Model B | Raspberry Pi 3 Model B
Soc (System of Chip) | BCM2835 Arm-11 600MHz Single ( 32bit ) |  | BCM2836 Coretex-A7 900MHz Quad ( 32bit ) | BCM2837 Coretex-A53 1.2GHz Quad ( 64bit )
RAM | 512 MB |  | 1 GB | 
VIDEO | Broadcom Dual Video CoreⅣⓇ |  |  | 
ISA | ARM v6 |  | ARM v7 | ARM v8
Ethernet | 10/100M1 Port |  |  | 
USB | USB 2.0 2 Port | USB 2.0 4 Port |  | 
Wi-Fi | X |  |  | 802.11n
Bluetooth | X |  |  | 4.1 BLE

## Slide 6: 라즈베리파이란?
라즈베리파이 구조
  Micro SD 카드 사용(최소 4GB, 권장 8GB 이상)
  HDMI Port
  USB 2.0 Port
  LAN Port
  GPIO 40 Pin
  5V 전압 (Micro USB B Type)
  Wi-Fi & Bluetooth (only 3B Model)

## Slide 7: 라즈베리파이 시작하기

## Slide 8: 라즈베리파이 시작하기
준비물
  라즈베리파이
  마이크로 USB 케이블(전원용)
  USB 전원 어댑터(전원용)
  HDMI 케이블
  HDMI 디스플레이 장치(모니터)
  SD카드(저장용, 최소 8GB 이상)
  SD카드 어댑터
  USB 키보드 & 마우스

## Slide 9: 라즈베리파이 시작하기
리눅스란?
  운영체제의 커널을 의미
  실제 사용은 오픈소스를 이용
    레드햇 계열
      유료 기술지원 기업용 레드햇 엔터프라이즈 리눅스
      페도라 프로젝트
      최신기술과 안정적이고 전문적인 리눅스
    데비안 계열
      패키지 설치 및 단순한 업데이트
      패키지 매니저인 apt를 이용
      우분투

## Slide 10: 라즈베리파이 시작하기
시스템 디스크 작성
  Win32DiskImager 다운로드 및 설치
    http://sourceforqe.net/projects/wind32diskimager/ 에서 아래 표시된 Download 버튼을 클릭
    다운로드한 Win32DiskImager-0.9.5-install.exe 파일 실행 및 설치

## Slide 11: 라즈베리파이 시작하기
시스템 디스크 작성
  Raspbian 다운로드
    http://raspberry.org/downloads 에서 다운로드 링크를 클릭
    NOOBS
      압축파일 형태
      사용자는 압축 해제된 여러 파일들을 Micro SD 카드에 복사
      운영체제 설치과정 HDMI로 연결된 모니터에서 확인 가능
      설치 과정 중 운영체제 관련 설정사항 선택하여 진행
    RASPBIAN
      이미 설치된 운영체제 및 어플리케이션들이 하나의 이미지 파일로 만들어진 상태
      전용 유틸리티를 사용하여 Micro SD 카드에 기록

## Slide 12: 라즈베리파이 시작하기
시스템 디스크 작성
  Raspbian 다운로드
    “Download ZIP”을 클릭
    라즈베리파이 재단의 공식 시스템 이미지 RASPBIAN 다운로드
    ZIP 파일 압축 해제
    Img 파일(2016.11.25일자 2016-11-25-raspbian-jessie.img) 위치 기억

## Slide 13: 라즈베리파이 시작하기
시스템 디스크 작성
  8GB 이상의 Micro SD 카드 PC연결

## Slide 14: 라즈베리파이 시작하기
시스템 디스크 작성
  Win32DiskImager 실행
    시작-프로그램-Image Writer-Wind32DiskImager
  폴더 아이콘 클릭
  다운로드한 image파일 선택

## Slide 15: 라즈베리파이 시작하기
시스템 디스크 작성
  Device 선택
    디스크의 모든 내용이 지워지므로 유의
  “Write”를 클릭하여 image파일 기록

## Slide 16: 라즈베리파이 시작하기
시스템 디스크 작성
  “덮어쓰기”에 대해 확인 클릭
  기록 실행 및 완료

## Slide 17: 라즈베리파이 시작하기
운영체제 파티션 구조
  라즈비안 이미지 파일 확인

## Slide 18: 라즈베리파이 시작하기
운영체제 파티션 구조
  왼쪽 하단의 “윈도우”아이콘 클릭
  프로그램 및 파일 검색 - “하드디스크 만들기 및 포맷” 입력
  “하드디스크 만들기 및 포맷” 클릭
  부트영역(63 MB) : 펌웨어, 리눅스 커널 및 부팅에 필요한 설정파일, FAT12파일시스템으로 구성
  루트영역(4.01GB) : 리눅스 상에서 사용되는 각종 어플리케이션 파일들, EXT4 파일 시스템으로 구성
  할당되지 않은 영역(3.28 GB) : 파티션 확장을 통하여 루트 영역으로 포함될 수 있음

## Slide 19: 라즈베리파이 시작하기
콘솔 연결
  라즈베리파이에 시스템 디스크 삽입
  모니터, 키보드, 마우스, Ethernet 연결
  전원 연결

## Slide 20: 라즈베리파이 시작하기
라즈베리파이 부팅
  전원 열결 후 부팅
  부팅 후 계정과 암호 입력

## Slide 21: 라즈베리파이 시작하기
라즈베리파이 실행
  부팅 완료 후, X-Windows 실행